Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Монастырщинский район»

Муниципальный контракт №024 от 18.04.2016г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Гоголевского сельского поселения                               Монастырщинского района

Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2016

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: Администрация муниципального образования «Монастырщинский район»

Муниципальный контракт №024 от 18.04.2016г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Гоголевского сельского поселения

Монастырщинского района

Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2016

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования территории Гоголевского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Гоголевского сельского поселения. ЧАСТЬ 1 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Гоголевского сельского поселения. ЧАСТЬ 2 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта (схема) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий | 1:15 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Гоголевского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газоснабжения населения, связи | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: водоотведения и водоснабжения населения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения. Фрагменты Гоголевского сельского поселения. ЧАСТЬ 1 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения поселения: электро-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения. Фрагменты Гоголевского сельского поселения. ЧАСТЬ 2 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта (схема) развития улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Фрагменты Гоголевского сельского поселения . ЧАСТЬ 1 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карта (схема) развития улично-дорожной сети в границах населенных пунктов. Фрагменты Гоголевского сельского поселения . ЧАСТЬ 2 | 1:5 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

1.	Общие положения	8

2. Цели и задачи территориального планирования	9

2.1. Цели территориального планирования Гоголевского сельского поселения	9

2.2. Задачи территориального планирования Гоголевского сельского поселения	10

2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Гоголевского сельского поселения	10

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	10

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	11

2.2.4. Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения	13

2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда	15

2.2.6. Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	15

2.2.6.1. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	18

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	18

2.2.7. Задачи по развитию зеленых насаждений	19

2.2.8. Задачи по инженерной подготовке территории	19

2.2.9. Задачи по санитарной очистке территории	19

2.2.10. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		19

2.2.11. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения	20

3.	Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Гоголевского сельского поселения	20

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Гоголевского сельского поселения	20

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон	20

3.3. Мероприятия по развитию и размещению на территории Гоголевского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения	28

3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	28

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	29

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	32

3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	34

3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	37

3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	44

3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	51

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды	51

3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	52

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	52

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	56

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий	56

3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения	56

# Общие положения

Территориальное планирование Гоголевского сельского поселения Монастырщинского муниципального района Смоленской области осуществляется посредством разработки и утверждения генерального плана Гоголевского сельского поселения и внесения в него изменений.

Генеральный план Гоголевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу администрации муниципального образования «Монастырщинский район» на основании муниципального контракта №024 от 18.04.2016г.

Генеральный план  Гоголевского сельского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Гоголевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, вновь образованного в соответствии с Областным законом Смоленской области №78-з от 28 мая 2015 года «О преобразовании муниципальных образований Монастырщинского района Смоленской области, об установлении численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь образованных муниципальных образований Монастырщинского района Смоленской области, а также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных муниципальных образований Монастырщинского района Смоленской области» путем объединения Гоголевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области и Любавичского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области, а также в соответствии с законом Смоленской области от 2 декабря 2004 г. № 89-з (в ред. закона Смоленской области от 28 мая 2015 года №79-з) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2016 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения – 2016 - 2026 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Гоголевского сельского поселения – 2016 - 2036 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2036- 2046 год.

Генеральный план Гоголевского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана Гоголевского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана.

В генеральном плане Гоголевского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана Гоголевского сельского поселения учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана Гоголевского сельского поселения  осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования Гоголевского сельского поселения

Целью разработки генерального плана Гоголевского сельского поселения  является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, предполагающее обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

## Задачи территориального планирования Гоголевского сельского поселения

### 2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Гоголевского сельского поселения

Учет интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Гоголевского сельского поселения  - обеспечение выполнения на территории Гоголевского сельского поселения функций Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на основе функционального развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры регионального значения;

- объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

- иных объектов федерального и регионального значения.

### 2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Внешний транспорт

1. Обеспечение надежной связи Гоголевского сельского поселения с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

2. Обеспечение выделения территории для развития улично-дорожной сети, сети внешних дорог, и соответствующей инфраструктуры.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Гоголевского сельского поселения между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Монастырщина.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование рациональных и достаточных транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружений водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

2. Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

3. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

3. Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

1. Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

4. Расширение зауженных просек охранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством новых газопроводов низкого давления.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Связь и информатизация

1. Развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть «Интернет», информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

2. Замена аналогового оборудования АТС на цифровое с увеличением емкости.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевещанием аудитории Монастырщинского района.

### Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения

Общие задачи в сфере социального обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития Гоголевского сельского поселения, социальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, других нормативных документов.

2. Достижение в Гоголевском сельском поселении уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Гоголевского сельского поселения.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом сложившихся функционально-планировочных условий.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения Гоголевского сельского поселения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

Здравоохранение

1. Формирование сети учреждений здравоохранения, обеспечивающей потребности населения поселения и служащей целям улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни при повышении качества и количества предоставляемых медицинских услуг.

Потребительский рынок

1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Формирование территориально приближенной к потребителям инфраструктуры услуг местного уровня.

Туризм, отдых, физкультура и спорт

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения, приобщение к занятиям спортом детей за счет развития массовых видов спорта.

2. Размещение сети учреждений физической культуры и спорта в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения Гоголевского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

- спортивными залами - до 0,35 тыс. кв. м к 2036 году;

- плоскостными сооружениями – до 1,95 тыс. кв. м к 2036 году.

4. Поддержка и развитие инфраструктуры спорта и активного отдыха на территории поселения, развитие инфраструктуры местного туризма, включающего развитие туристических и рыболовных баз, мест проведения массового досуга, предприятий общественного питания, стоянок, кемпингов и т.п.

Культура

1. Обеспечение условий для культурного и духовного развития населения сельского поселения.

2. Реконструкция с повышением технической оснащённости до уровня, соответствующего современным требованиям, существующих учреждений культуры.

3. Размещение сети учреждений культуры на территории поселения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей Гоголевского сельского поселения:

клубами и учреждениями клубного типа – до 150 -200 зрительских мест к 2036 году.

Образование

1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей Гоголевского сельского поселения путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения Гоголевского сельского поселения.

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения Гоголевского сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

детскими дошкольными учреждениями - до 40 мест к 2036 году;

образовательными (школьными) учреждениями - до 71 мест к 2036 году;

внешкольными учреждениями ёмкостью до 10% от числа школьников к 2036 году.

Социальная защита населения

1. Обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

Ритуальное обслуживание

1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших.

### 2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения с доведением средней жилищной обеспеченности в расчете на одного жителя  на расчетный срок генерального плана до 45,0 кв. м.

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

4. Разработка программ по расселению жилого фонда, расположенного в СЗЗ, либо проведение мероприятий по сокращению размеров СЗЗ путем применения инновационных технологий производства или перепрофилирования предприятий.

5. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, что приведёт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной опасности.

6. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-ландшафтных условий и интересам различных социальных групп.

7. Развитие индивидуальной жилой застройки, как вида жилищного строительства, обеспечивающего наиболее комфортную жилую среду.

### Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории Гоголевского сельского поселения расположен 2 объекта культурного наследия регионального значения и 5 вновь выявленных объекта культурного наследия, их характеристика представлена в таблице ниже.

| Таблица 1 С П И С О К объектов культурного наследия, расположенных на территории Гоголевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области Регионального значения, вновь выявленные |
| --- |
| № | Наименование и дата сооружения памятника истории и культуры | Местонахождение памятника истории и культуры | Категория охраны | Наличие паспорта на объект культурного наследия |
| Региональные памятники |
| 1. | Городище | Монастырщинский район, южнее д. Точна, на правом берегу безымянного ручья | региональная | решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 № 358 |
| 2. | Церковь Петра и Павла | Смоленская область, Монастырщинский район, д. Любавичи | региональная | решение Смоленского облисполкома от 11.06.1974 г. № 358 |
| Вновь выявленные памятники |
| Памятники истории |
| 3. | Могила 2-х советских воинов, павших в боях с фашистами 1943 г. | д. Багрецы, центр с/с | выявленный |  |
| 4. | Могила неизвестного советского воина, погибшего в бою с фашистскими захватчиками 1941 г. | д. Дудино, Багрецовского с/с | выявленный |  |
| 5. | Здание школы, где была организована патриотическая группа (Игорь(, сражавшаяся с фашистами в 1941 г. | д. Баченки, Любавичского с/с | выявленный |  |
| 6. | Городище | д. Крутая, 0,2 км к западу от деревни, на мысу левого берега р. Хохла, в 0,2 км от русла, Любавичский с/с | выявленный |  |
| Памятники археологии |
| 7. | Городище | д. Жуково, 0,3 км в юго-востоку от деревни, на мысу правого берега реки Лыза, при впадении безымянного ручья, Жуковский с/с | выявленный |  |

### Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

В границах Гоголевского сельского поселения Монастырщинского района Смоленской области расположена часть особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного биологического (зоологического) заказника «Хиславичский» общей площадью 16 717 га, образованного постановлением Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 190 «О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения «Хиславичский» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 15.07.2010 № 413). Однако в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 14.11.2014 № 773 государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения «Хиславичский» общей площадью 16,717 тыс. гектаров, образованный на территории муниципального образования «Хиславичский район» Смоленской области и на территории муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, ликвидирован, и признаны утратившими силу следующие постановления:

- постановление Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 190
«О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения «Хиславичский»;

- постановление Администрации Смоленской области от 15.07.2010 № 413
«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области
от 16.05.2006 № 190»;

- постановление Администрации Смоленской области от 11.01.2012 № 10
«О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области
от 16.05.2006 № 190».

Учитывая вышесказанное, в проектных решениях генерального плана не учитывались ограничения хозяйственной и иной деятельности в границах ООПТ.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от затопления и подтопления территории населенных пунктов поселения.

2. Защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа, карста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории населенных пунктов поселения.

### Задачи по санитарной очистке территории

- Ликвидация несанкционированных свалок;

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

### Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Обеспечение жителей поселения средствами оповещения населения в случае возникновения ЧС.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане.

2. Уточнение границы Гоголевского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Обеспечение контроля реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения.

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Гоголевского сельского поселения

## 3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Гоголевского сельского поселения

1. Формирование зон транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования и развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения (автомобильных и железных дорог общего пользования, мостов, иных инженерных сооружений и соответствующей инфраструктуры).

2. Формирование зон инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности функционирования и развития объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон

1. В ходе подготовки генерального плана, в целях развития поселения в целом возникает необходимость изменения границ:

- д. Дудино- в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 130,87 га;

- д. Багрецы - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 4,78 га;

- д. Свирковец - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 1,82 га;

- д. Гоголевка - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 32,37 га;

- д. Любавичи - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 0,81 га;

- д. Железняк-1 - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 14,92 га;

- д. Войнино - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 0,41 га (в соответствии с заявлением Позднякова В.С. от 11.08.2016).

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Гоголевского сельского поселения, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Гоголевского сельского поселения,                их существующие и планируемые площади

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь населенных пунктов, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2016 г | Расчетный срок 2016 - 2036 гг. |
| 1 | д. Гоголевка | 128,94 | 161,31 |
| 2 | д. Дудино | 57,96 | 188,83 |
| 3 | д. Лыза | 100,52 | 100,52 |
| 4 | д. Багрецы | 85,84 | 90,62 |
| 5 | д. Свирковец | 17,22 | 19,04 |
| 6 | д. Молявица | 33,77 | 33,77 |
| 7 | д. Полевичева Буда | 29,28 | 29,28 |
| 8 | д. Сливино | 36,10 | 36,10 |
| 9 | д. Вепри | 54,98 | 54,98 |
| 10 | д. Гривы | 25,99 | 25,99 |
| 11 | д. Каськи | 32,17 | 32,17 |
| 12 | д. Скоблянка | 56,37 | 56,37 |
| 13 | д. Ново-Мацково | 21,94 | 21,94 |
| 14 | д. Жуково | 80,07 | 80,07 |
| 15 | д. Точна | 89,89 | 89,89 |
| 16 | д. Старо-Мацково | 20,22 | 20,22 |
| 17 | д. Фащевка | 24,89 | 24,89 |
| 18 | д. Космач | 14,63 | 14,63 |
| 19 | д. Лисова Буда | 38,73 | 38,73 |
| 20 | д. Александровка | 32,29 | 32,29 |
| 21 | д. Барановка | 32,55 | 32,55 |
| 22 | д. Баченки | 31,66 | 31,66 |
| 23 | д. Боровец | 40,55 | 40,55 |
| 24 | д. Войнино | 31,49 | 31,90 |
| 25 | д. Дубровка | 45,86 | 45,86 |
| 26 | д. Ермаковка | 22,85 | 22,85 |
| 27 | д. Железняк-1 | 33,20 | 48,12 |
| 28 | д. Железняк-2 | 22,22 | 22,22 |
| 29 | д. Кодрино | 26,18 | 26,18 |
| 30 | д. Любавичи | 169,28 | 170,09 |
| 31 | д. Лягино | 23,79 | 23,79 |
| 32 | д. Платково | 51,74 | 51,74 |
| 33 | д. Посохля | 48,02 | 48,02 |
| 34 | д. Славновичи | 44,08 | 44,08 |
| 35 | д. Смолы | 29,45 | 29,45 |
| 36 | д. Старышовка | 22,20 | 22,20 |
| 37 | д. Старый Роховец | 19,78 | 19,78 |
| 38 | д. Шелеговка | 35,47 | 35,47 |
|  | Итого: | 1712,17 | 1898,15 |

В целях развития транспортной сети Гоголевского сельского поселения и Монастырщинского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения. Также перевод земель сельскохозяйственного назначения в указанную категорию планируется осуществить для территорий кладбищ и коммунально-складских зон, расположенных вне границ населенных пунктов.

Всего в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения на расчётный срок реализации генерального плана планируется перевести 305,40 га земель сельскохозяйственного назначения.

2. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения на основе функционального зонирования территории Гоголевского сельского поселения, включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров.

Перечень устанавливаемх функциональных зон и их параметры представлены в таблице ниже.

- установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

Таблица 3

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |
| Зона градостроительного использования |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |

## Мероприятия по развитию и размещению на территории Гоголевского сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

- Комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Гоголевского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- реконструкция:

1) автодороги регионального значения «Хиславичи-Монастырщина» IV технической категории протяженностью 13 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна  – на первую очередь реализации генерального плана.

2) участка автомобильной дороги регионального значения «Монастырщина-Любавичи-Дубровка-граница РБ» (от д. Любавичи до границы РБ)  IV технической категории протяженностью 10,15 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна

- Строительства:

1) автомобильной дороги местного значения, соединяющей автодорогу "Монастырщина-Любавичи-Дубровка-граница РБ" и д. Космач, протяженностью 5,4 км в границах сельского поселения – на первую очередь реализации генерального плана.

2) автомобильной дороги местного значения от ур. Чернолужье (карьер песка) до                        д. Жуково, протяженностью 4,04 км в границах сельского поселения – на первую очередь реализации генерального плана.

Пассажирский транспорт

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Гоголевского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Монастырщиной и                   г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- создание уличной сети на вновь осваиваемых территориях в соответствии с принятыми нормативами и с учётом повышения уровня автомобилизации населения;

- реконструкция участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети;

- содержание и эксплуатация улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения, в частности, по устройству пешеходных переходов и светофорного регулирования территории.

Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 929 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

- Реконструкция существующих источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Гоголевка, Лыза, Фащевка, Жуково, Полевичева Буда, Багрецы, Дудино, Любавичи, Барановка, Посохля, Железняк-2, Старышовка, Смолы, Баченки, Платково, Войнино, Дубровка.

- Реконструкция водопроводных сетей в населенных пунктах: Гоголевка, Лыза, Фащевка, Жуково, Полевичева Буда, Багрецы, Дудино, Любавичи, Барановка, Посохля, Железняк-2, Старышовка, Смолы, Баченки, Платково, Войнино, Дубровка..

- Строительство водопроводных сетей до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного водоснабжения в населенных пунктах: Гоголевка, Лыза, Фащевка, Жуково, Полевичева Буда, Багрецы, Дудино, Любавичи, Барановка, Посохля, Железняк-2, Старышовка, Смолы, Баченки, Платково, Войнино, Дубровка.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Дудино, отвод сточных вод предусмотрен на реконструируемые очистные сооружения пгт. Монастырщина.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Гоголевка, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные               сооружения юго-западнее деревни  Гоголевка.

- Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями вблизи деревни Гоголевка.

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревнях Любавичи и Старышовка, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения восточнее деревни  Любавичи.

- Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями вблизи деревни Любавичи.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемые сливные станции вблизи деревни Гоголевка и д. Любавичи.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Теплоснабжение

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом и жидком топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Электроснабжение

- Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Монастырщина с заменой трансформаторов 2х20 МВа.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ в населенных пунктах поселения.

- Обеспечение мер по устранению износа электрооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Газоснабжение

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Гоголевка, Полевичева Буда, Свирковец, Багрецы, Сливино, Лыза, Скоблянка, Ново-Мацково, Жуково, Космач, Любавичи, Старышовка, Ермаковка, Железняк-1, Железняк-2.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Дудино, Гоголевка, Полевичева Буда, Свирковец, Багрецы, Сливино, Лыза, Скоблянка, Ново-Мацково, Жуково, Космач, Любавичи, Ермаковка, Железняк-1.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Дудино, Гоголевка, Полевичева Буда, Свирковец, Багрецы, Сливино, Лыза, Скоблянка, Ново-Мацково, Жуково, Космач, Любавичи, Старышовка, Ермаковка, Железняк-1, Железняк-2.

- Замена и обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

- Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Связь и информатизация

1. Формирование единого информационного пространства с целью обеспечения устойчивого развития сельского поселения и повышения качества жизни населения.

2. Опережающее развитие инфраструктуры соответствующей отрасли по отношению к темпам развития экономики.

3. Ускоренное развитие рынка услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, Интернет, информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения (общественно-деловые зоны и рекреационные зоны).

2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для маломобильных групп населения.

Объекты здравоохранения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/реконструкция ФАПов в д. Гоголевка, д. Любавичи,                          д. Железняк-1. Повышение его технического и материального оснащения.

2. Строительство ФАПа в д. Лыза

Для размещения указанных объектов установлены границы функциональной зоны О2 - зоны размещения объектов  социального и коммунально-бытового назначения

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На I очередь реализации генерального плана:

- Реконструкция школ в д. Гоголевка, д. Любавичи.

Дошкольные и внешкольные учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация группы дошкольного образования в школе д. Гоголевка,                                 д. Любавичи.

Культурно-просветительские учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/реконструкция существующих учреждений клубного типа с повышением их технического и материального оснащения в д. Гоголевка, д. Багрецы, д. Лыза, д. Жуково, д. Любавичи, д. Железняк-1.

Объекты спортивного и культурно-массового назначения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Строительство спортивной площадки в д. Дудино.

- Строительство спортивной площадки в д. Гоголевка.

- Строительство спортивной площадки в д. Любавичи.

Для размещения указанных объектов установлены границы функциональной зоны Р3 -зоны размещения объектов спортивного и культурно-массового назначения;

Учреждения социального обеспечения и обслуживания

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация отделения социальной помощи на дому в д. Гоголевка.

Для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны О2 - зоны размещения объектов  социального и коммунально-бытового назначения

Объекты торговли и потребительский рынок

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Таким образом, помимо указанных ниже объектов торговли, на территории поселения могут быть размещены иные объекты торговли, общественного питания и обслуживания населения на специально отведённых для этого функциональных зонах.

Строительство кладбищ

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к функциональным зонам специального назначения - Зоны специального назначения, связанные с захоронениями (Сп1).

1. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного к западу от                 д. Багрецы, на 0,73 га – на I очередь реализации генерального плана.

2. Увеличение площади существующего кладбища, расположенного около юго-западной границы д. Гоголевка, на 0,51 га – на I очередь реализации генерального плана.

3. Увеличение площади существующего кладбища в д. Лыза на 0,67 га – на I очередь реализации генерального плана.

4. Увеличение площади существующего кладбища в д. Жуково на 0,33 га – на                             I очередь реализации генерального плана.

5. Увеличение площади существующего кладбища в д. Любавичи на 0,56 га – на                             I очередь реализации генерального плана.

### 3.3.4. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Гоголевского сельского поселения составит 98 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 45м2 на человека, а общий жилой фонд 139,5 тыс. м2

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 3,0 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 4

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1,3 | 3,0 | 3,1 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 34 | 45 | 45 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 1,5 | 1,5 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 44,5 | 43,0 | 133,5 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 92 | 6,0 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 |  | 135 | 139,5 |

В Генеральном плане  Гоголевского сельского поселения предполагается развитие только индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– индивидуальная жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Реализация проектных мероприятий не изменит структуру жилого фонда поселения, преобладающей так же останется индивидуальная застройка.

Таблица 5

Жилая застройка по населенным пунктам сельского поселения

| № п/п | Населенные пункты | Существующая жилая застройка в га. | Проектная жилая застройка, га.ж |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | д. Гоголевка | 89,42 | 111,47 | 125,58 |
| 2 | д. Дудино | 49,95 | 147,08 | 147,08 |
| 3 | д. Лыза | 71,44 | 81,85 | 81,85 |
| 4 | д. Багрецы | 45,53 | 49,56 | 49,56 |
| 5 | д. Свирковец | 12,18 | 17,06 | 17,06 |
| 6 | д. Молявица | 15,81 | 28,46 | 28,46 |
| 7 | д. Полевичева Буда | 6,82 | 20,23 | 20,23 |
| 8 | д. Сливино | 30,90 | 30,90 | 30,90 |
| 9 | д. Вепри | 41,92 | 41,92 | 41,92 |
| 10 | д. Гривы | 12,83 | 12,83 | 12,83 |
| 11 | д. Каськи | 21,52 | 21,52 | 21,52 |
| 12 | д. Скоблянка | 14,41 | 23,22 | 23,22 |
| 13 | д. Ново-Мацково | 10,68 | 17,32 | 17,32 |
| 14 | д. Жуково | 40,48 | 47,67 | 47,67 |
| 15 | д. Точна | 44,71 | 44,71 | 44,71 |
| 16 | д. Старо-Мацково | 13,94 | 13,94 | 13,94 |
| 17 | д. Фащевка | 22,12 | 22,12 | 22,12 |
| 18 | д. Космач | 13,85 | 13,85 | 13,85 |
| 19 | д. Лисова Буда | 22,66 | 22,66 | 22,66 |
| 20 | д. Александровка | 8,04 | 17,61 | 17,61 |
| 21 | д. Барановка | 11,82 | 19,06 | 27,52 |
| 22 | д. Баченки | 19,25 | 27,21 | 27,21 |
| 23 | д. Боровец | 38,17 | 38,17 | 38,17 |
| 24 | д. Войнино | 12,73 | 13,14 | 13,14 |
| 25 | д. Дубровка | 30,23 | 30,23 | 30,23 |
| 26 | д. Ермаковка | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 27 | д. Железняк-1 | 23,67 | 39,14 | 39,14 |
| 28 | д. Железняк-2 | 19,77 | 20,21 | 20,21 |
| 29 | д. Кодрино | 14,58 | 21,79 | 21,79 |
| 30 | д. Любавичи | 51,22 | 125,46 | 125,46 |
| 31 | д. Лягино | 20,35 | 20,35 | 20,35 |
| 32 | д. Платково | 44,17 | 44,17 | 44,17 |
| 33 | д. Посохля | 21,94 | 32,52 | 32,52 |
| 34 | д. Славновичи | 19,38 | 27,42 | 27,42 |
| 35 | д. Смолы | 20,60 | 24,56 | 24,56 |
| 36 | д. Старышовка | 19,34 | 19,34 | 19,34 |
| 37 | д. Старый Роховец | 3,12 | 7,80 | 7,80 |
| 38 | д. Шелеговка | 29,58 | 29,58 | 29,58 |
|  |  | 1005,05 | 1342,05 | 1364,62 |

Таблица 6

Новое строительство сельского поселения

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Жилищный фонд тыс. кв.м | Жилищный фонд тыс. кв.м на первую очередь | Жилищный фонд тыс. кв.м на расчетный срок | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь ИЖС | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок ИЖС | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| д. Александровка | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 2,3 | - | 2,3 |
| д. Гоголевка | 7 | 13,8 | 17,6 | 6,8 | 3,8 | 10,6 |
| д. Дудино | 2,8 | 29,5 | 29,5 | 26,7 | - | 26,7 |
| д. Лыза | 3,1 | 5,4 | 5,4 | 2,3 | - | 2,3 |
| д. Жуково | 1,3 | 2,8 | 2,8 | 1,5 | - | 1,5 |
| д. Ново-Мацково | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | - | 1,4 |
| д. Скоблянка | 0,7 | 3,1 | 3,1 | 2,4 | - | 2,4 |
| д. Полевичева Буда | 0,3 | 3,1 | 3,1 | 2,8 | - | 2,8 |
| д. Молявица | 0,5 | 4,2 | 4,2 | 3,7 | - | 3,7 |
| д. Багрецы | 2,7 | 3,8 | 3,8 | 1,1 | - | 1,1 |
| д. Свирковец | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | - | 1,3 |
| д. Барановка | 0,8 | 3,1 | 5,3 | 2,3 | 2,2 | 4,5 |
| д. Баченки | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 1,6 | - | 1,6 |
| д. Железняк-1 | 0,9 | 4,3 | 4,3 | 3,4 | - | 3,4 |
| д. Железняк-2 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,2 | - | 0,2 |
| д. Кодрино | 0,6 | 2,0 | 2,0 | 1,4 | - | 1,4 |
| д. Любавичи | 5,7 | 29,2 | 29,2 | 23,5 | - | 23,5 |
| д. Посохля | 2,3 | 5,5 | 5,5 | 3,2 | - | 3,2 |
| д. Славновичи | 1,8 | 3,4 | 3,4 | 1,6 | - | 1,6 |
| д. Смолы | 1,5 | 2,6 | 2,6 | 1,1 | - | 1,1 |
| д. Старый Роховец | 0,9 | 2,3 | 2,3 | 1,4 | - | 1,4 |
| остальные населенные пункты | 8,0 | 6,5 | 5,0 | - | - | - |
| Итого | 44,5 | 135 | 139,5 | 92 | 6,0 | 98,0 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока - 3,1 тыс.чел;

к концу первой очереди - 3,0 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец расчётного срока – 45 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 139,5 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 135,0 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

### 3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Формирование функциональных зон, в т.ч. для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчётный срок реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения в составе, представленном в таблице № 1.

2. Размещение площадок для нового жилищного строительства предполагается в        д. Дудино, д. Молявица, д. Багрецы, д. Свирковец, д. Полевичева Буда, д. Гоголевка, д. Александровка, д. Лыза, д. Скоблянка, д. Ново-Мацково, д. Жуково, д. Железняк-1, д. Железняк-2, д. Славновичи, д. Смолы, д. Кодрино, д. Баченки, д. Посохля, д. Старый Роховец, д. Посохля, д. Барановка на следующих территориях:

д. Дудино

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Дудино в восточной ее части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к восточной и южной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Дудино с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Молявица

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Молявица в северо-западной и южной ее частях.

д. Багрецы

- учитывая ограниченность территориальных резервов для застройки в существующих границах д. Багрецы, в качестве перспективного направления развития селитебной функции выбраны территории, прилегающие к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Багрецы с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Свирковец

- на свободных от застройки территориях в существующих границах  д. Свирковец в западной и юго-восточной ее частях, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к восточной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Свирковец с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Полевичева Буда

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Полевичева Буда в северной, центральной и южной ее частях.

д. Гоголевка

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Гоголевка в северной и южной ее частях, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северо-западной и южной границам населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Гоголевка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Лыза

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Лыза в восточной и западной ее частях.

д. Скоблянка

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Скоблянка в северной ее части.

д. Ново-Мацково

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Ново-Мацково в северо-восточной и юго-западной ее частях.

д. Жуково

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Жуково в восточной и западной ее частях.

д. Александровка

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Александровка в северной и южной ее частях.

д. Любавичи

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Любавичи в западной и южной ее частях, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Любавичи с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Железняк-1

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Железняк-1 в юго-восточной ее части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к юго-западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Железняк-1 с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Железняк-2

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Железняк-2 в западной ее части.

д. Славновичи

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Славновичи в западной ее части.

д. Смолы

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Смолы в северо-восточной ее части.

д. Кодрино

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Кодрино в северной ее части.

д. Баченки

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Баченки в северо-восточной ее части.

д. Посохля

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Посохля в северной и южной ее частях.

д. Старый Роховец

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Старый Роховец в северо-западной ее части.

д. Барановка

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Барановец в северо-западной, восточной, западной и южной ее частях.

.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон инженерной и транспортной  инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

3. Размещение проектируемых объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания предполагается осуществить на территориях общественно-деловых и рекреационные зон, информация о которых представлена в п. 3.3.3. настоящего документа.

4. В целях развития транспортной инфраструктуры территории поселения, генеральным планом предполагается установление границ функциональных зон инженерной и транспортной  инфраструктуры, информация о которых представлена в п. 3.3.1. настоящего документа.

5. В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Монастырщинского муниципального района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство и восстановление:

- строительство сельскохозяйственного предприятия юго-западнее д. Дудино – юго-западная часть территории – инвестиционная площадка для размещения фермы КРС до 1200 голов, либо для размещения сельскохозяйственных объектов до III класса опасности, остальная часть территории  - инвестиционная площадка для размещения фермы КРС до 100 голов, либо для размещения сельскохозяйственных объектов до IV класса опасности - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Багрецы - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- строительство промышленного предприятия III, IV и V классов опасности к востоку от д. Свирковец - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности П1-2 .

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Полевичева Буда - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около северной границы д. Гоголевка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности юго-западнее д. Гоголевка - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности восточнее д. Гоголевка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около восточной границы д. Лыза - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 200 м восточнее д. Лыза - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Лыза - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в восточной части д. Скоблянка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около западной границы д. Жуково - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности около северо-западной границы д. Жуково - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности юго-восточнее д. Космач - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Точна - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-западнее д. Свирковец с целью освоения и разработки залежей ПГС, добычи песка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 .

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-западнее д. Сливино с целью добычи песка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 .

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности юго-западнее д. Вепри с целью добычи песка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 .

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-западнее д. Каськи с целью освоения и разработки залежей ПГС - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 .

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-восточнее д. Скоблянка с целью освоения и разработки залежей ПГС - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 .

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-восточнее д. Жуково с целью освоения и разработки залежей ПГС - на первую очередь реализации генерального плана

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 .

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности юго-западнее д. Полевичева Буда с целью освоения и разработки залежей ПГС - на первую очередь реализации генерального плана

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1

- резервирование территорий производственного использования до III класса опасности в 55 м к северо-востоку от д. Жуково с целью добычи торфа - на первую очередь реализации генерального плана

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности П1-2 .

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности западнее д. Каськи (ур. Чернолужье) с целью освоения и разработки залежей ПГС, добычи песка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 .

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности севернее д. Любавичи - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Смолы - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Кодрино - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Баченки - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в северной части д. Войнино - на расчетный срок реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2.

- резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности в северной части д. Войннино с целью добычи песка - на первую очередь реализации генерального плана.

Для размещения указанного объекта выделена Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 .

## 3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице 7 приведен перечень планируемых к размещению на территории Гоголевского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 7

Перечень планируемых к размещению на территории Гоголевского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство сельскохозяйственного предприятия юго-западнее д. Дудино – юго-западная часть территории – инвестиционная площадка для размещения фермы КРС до 1200 голов, либо для размещения сельскохозяйственных объектов до III класса опасности, остальная часть территории - инвестиционная площадка для размещения фермы КРС до 100 голов, либо для размещения сельскохозяйственных объектов до IV класса опасности | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | юго-западная часть территории – 300 остальная часть территории - 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Багрецы | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | Строительство промышленного предприятия III, IV и V классов опасности к востоку от д. Свирковец | Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности П1-2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 4. | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Полевичева Буда | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 5. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около северной границы д. Гоголевка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 6. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности юго-западнее д. Гоголевка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 7. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности восточнее д. Гоголевка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 8. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около восточной границы д. Лыза | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 9. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в 200 м восточнее д. Лыза | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 10. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Лыза | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 11. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в восточной части д. Скоблянка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 12. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около западной границы д. Жуково | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 13. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности около северо-западной границы д. Жуково | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 14. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности юго-восточнее д. Космач | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 15. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Точна | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 16. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-западнее д. Свирковец с целью освоения и разработки залежей ПГС, добычи песка | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 17. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-западнее д. Сливино с целью добычи песка | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 18. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности юго-западнее д. Вепри с целью добычи песка | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 19. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-западнее д. Каськи с целью освоения и разработки залежей ПГС | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 20. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-восточнее д. Скоблянка с целью освоения и разработки залежей ПГС | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 21. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности северо-восточнее д. Жуково с целью освоения и разработки залежей ПГС | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 22. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности юго-западнее д. Полевичева Буда с целью освоения и разработки залежей ПГС | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 23. | Резервирование территорий производственного использования до III класса опасности в 55 м к северо-востоку от д. Жуково с целью добычи торфа | Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности П1-2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 24. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности западнее д. Каськи (ур. Чернолужье) с целью освоения и разработки залежей ПГС, добычи песка | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 25. | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности севернее д. Любавичи | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 26. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Смолы | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчёт-ный срок |
| 27. | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Кодрино | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчёт-ный срок |
| 28. | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Баченки | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчёт-ный срок |
| 29. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов III, IV и V классов опасности в северной части д. Войнино | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчёт-ный срок |
| 30. | Резервирование территорий производственного использования до IV класса опасности в северной части д. Войнино с целью добычи песка | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 31. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 32. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция юго-западнее д. Гоголевка | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчёт-ный срок |
| 33. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации, сливная станция восточнее д. Любавичи | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчёт-ный срок |
| 34. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 35. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 36. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 37. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |

## 3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

На расчётный срок реализации генерального плана:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. Реставрация объектов культурного наследия.

## 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятия по защите от шума:

1. На первую очередь реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

## 3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

1. Полное сохранение на территории Гоголевского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Гоголевского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Гоголевского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Гоголевского сельского поселения.

Населенные пункты поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территориях населенных пункто;

- обеспечение населения населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на магистральных трубопроводах (по территории поселения транзитом проходят магистральный газопровод и нефтепроводы) и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопроводов (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопроводов опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопроводов, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Зоны затопления, подтопления

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2014 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют  (в соответствии с письмом №1095 от 26.11.2014 года от администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

### 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. При освоении новых территорий предусматривается:

- защита низменных территорий от затопления;

- защита территорий от подтопления;

- защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа;

- удаление почвенно-растительного слоя и торфов с их дальнейшим использованием в озеленении.

### 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий

На первую очередь реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения предусмотрено:

- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;

- организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки;

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

На расчетный срок реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения предусмотрено:

- в качестве объекта размещения отходов будет продолжаться использование полигона ТБО северо-западнее д. Свирковец ;

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

### 3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане Гоголевского сельского поселения.

2. Уточнение границы Гоголевского сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Реализация генерального плана Гоголевского сельского поселения путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана Гоголевского сельского поселения.

5. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки Гоголевского сельского поселения.